自行車無線方向燈使用說明書

- 簡介：

  - 目前騎自行車不只是代步工具，更是一種休閒活動，但由於自行車體積小，又沒有安裝方向燈，讓使用者常因未告知後面來車要轉彎的方向而造成交通事故，本產品即針對此設計，既不用更改車體結構，也不需要配線妨礙車子的美觀。

  - 簡易操作設計，讓雙手保持在手把上操作，不影響正常騎乘。

  - 無線控制-穩定且安全的無線傳輸技術，並不因為乘座的阻擋或是旁邊有相同產品而影響(65536組編碼)，也不會因為騎乘的晃動而影響。

  - 同步反應，訊號一致，即時且正確的無線控制，控制器的LED指示燈與方向燈LED燈號同步反應且訊號相同。

  - 輕巧可拆式設計、非常容易拆裝與攜帶。

  - 防雨水與防潑水設計，不分天候均可使用。

  - 使用AA三號電池兩顆(接收器)，CR2032鈕釦電池一顆(發射器)。

  - 設有省電模式：控制器4分鐘沒使用沒使用即自動關閉，方向燈2小時沒使用即自動關閉。

  - 發射接收距離為3公尺(依電量做增加或衰減)。

  - 本產品具省電設計，正常使用狀態控制器電池約可使用300小時左右，方向燈電池約可使用200小時左右，正確電池壽命依使用狀況而定。

  - 方向燈另有配備三種夜間模式，不用再另外購買夜間警示器。

- 配件: 本機包含附件共有如下10件

1. 5X20螺絲---2Pcs。2. 3X8螺絲---1Pcs。3. 89 X17.5 X1.5mm 橡膠墊片---2Pcs

4. 控制器扣環。5. 方向燈扣環。6. 方向燈背包夾片。7. 方向燈扣環固定座。

8. 3號(AA)電池---2Pcs。9. CR2032鈕釦電池--- 1Pcs。10. 說明書---1Pcs。

- 組裝圖及零件說明如下：

1.上蓋

2.外殼防水橡膠圈

3.下蓋

4.電路板和電池座

5.控制器扣環

6.橡膠防水圈

7. 2X8固定用螺絲

(圖一) 控制器

1.壓克力上蓋

2.黃、紅、黃擴散片

3.反光罩和電路板

4.電池室

5.下蓋(內含下蓋防水橡膠圈)

6.方向燈背包夾片

7.橡膠防水圈

8.方向燈扣環固定座

9. 2X8固定用螺絲

10.方向燈扣環

11. 3號(AA)電池x2

(圖二) 方向燈

- 電池更換、安裝說明：

4-1控制器

4-1.1如附圖(一),將本體4個2X8固定螺絲拆下(含4個橡膠防水圈)。

4-1.2下蓋打開即可看到電路板和電池座。

4-1.3一手輕推開電池座的卡筍，另一手將電池扳開即可取出電池。(新機未裝電池)

4-1.4將CR2032鈕釦電池平面朝上，凸起面朝下(注意電池極性)，以45度角斜放入電池座的卡溝裡，再按壓另一邊使卡筍卡上即可。

4-1.5將4個2X8固定螺絲(含4個橡膠防水圈)轉緊即可使用。

4-2 方向燈

4-2.1如附圖(二),將本體4個2X8固定螺絲拆下(含4個橡膠防水圈)。

4-2.2壓克力上蓋拿起後，將反光罩連同電路板、電池室一起拿起，即可拆裝 3號(AA)電池(安裝時注意電池極性)。(新機未裝電池)

4-2.3將4個2X8固定螺絲(含4個橡膠防水圈)轉緊即可。

- 控制器組裝說明：

1.本體      2. 控制器扣環   3.  3X8螺絲         4. 5X20螺絲   5.左轉按鍵    6.右轉按鍵

7. 左轉指示燈   8. 右轉指示燈

5.1將控制器扣環，利用附件3X8螺絲

固定在本體上。

5.2將扣環先穿過手把後，利用附件

5X20螺絲轉緊並調整方向。

6方向燈組裝說明：

1. 本體  2.方向燈背包夾片 3.方向燈扣環固定座

4. 方向燈扣環   5.  5X20螺絲  6.  座墊管

7.  橡膠墊片    8. 功能鍵

| 座墊管外徑尺寸 |
| --- |
| Ø 25~27mm |  |
| Ø 28~30mm |  |
| Ø 31~33mm | 不需橡膠墊片 |

6-1本體不動，將方向燈背包夾片由左至右卡入。

6-2本體不動，將方向燈扣環固定座由下往上卡入。

6-3方向燈扣環先穿過座墊管後，再使用附件5X20螺絲將方向燈扣環和方向燈扣環固定座鎖緊固定  (座墊管外徑尺寸各家廠牌大小不同，可利用附件橡膠墊片增加固定緊密度)。

7操作說明：

7-1控制器操作：首先要確認方向燈在待機模式,當要左轉時，按左轉按鍵一下即可，此時顯示左轉紅色LED亮。當左轉完成後，再按左轉按鍵一下，左轉紅色LED滅。當要右轉時，方式同上。

7-2方向燈操作：

7-2.1按一下功能鍵，兩個紅色LED漸亮後200MS(0.2秒)再熄滅，此時方向燈即進入待機模式----(白天模式)。

7-2.2方向燈進入待機模式後,當控制器發出(左/右)轉信號時，方向燈(左/右)方黃色LED會自動閃爍，中間兩顆紅色LED同時點亮但不閃爍，可增加亮度且易於辨識(左/右)轉警示功能，當控制器再發出信號時，方向燈全部LED會自動熄滅，再度進入待機模式。

7-2.3按第二下功能鍵，中間兩個紅色LED開始快閃，頻率為250 ms(0.25秒一次)此為夜間警示功能，此時方向燈仍進入待機模式-----(夜間模式之一)。

7-2.4按第三下功能鍵，兩個紅色LED轉為慢閃，頻率為500 ms(0.5秒一次)此為夜間警示功能，此時方向燈仍進入待機模式-----(夜間模式之二)。

7-2.5按第四下功能鍵，兩個紅色LED轉為恆亮，此為夜間警示功能，此時方向燈仍進入待機模式-----(夜間模式之三)。

7-2.6夜間模式方向燈閃爍時會自動使中間兩顆紅色LED原本閃爍改為恆亮，易於辨識(左/右)轉警示功能。   方向燈關閉後會自動恢復原夜間待機模式。

7-2.7按第五下功能鍵，兩個紅色LED漸暗後熄滅，方向燈即關機回復到睡眠狀態。

8注意事項：

8-1本產品所使用螺絲較細小，請在桌面或平穩的地方做組裝或更換電池。

8-2控制器或方向燈的4支2X8固定螺絲請勿轉過頭，適當轉緊即可。

9故障排除:

9-1控制器LED有亮，但方向燈LED沒有亮，處理方式如下：

9-1.1方向燈可能處於睡眠狀態，請按一下按鍵確認方向燈處於待機狀態後才能正常接收訊號。

9-1.2產品在使用途中如亮度不足、重開機、發射接收距離不夠，為電池用盡之狀態，更換電池後即為正常動作。

9-1.3如果9-1.1處理後依然沒有動作，可能編碼錯誤，請依照9-1.4動作去做學習動作。

9-1.4學習設定：方向燈在待機模式下一直按住方向燈功能鍵達4秒以上，兩邊黃色LED恆亮後，控制器按一下按鍵給方向燈訊號，方向燈收到訊號，中間紅色LED會閃爍三下然後自動熄滅，即表示編碼學習完成，即可正常操作。